ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ

(4 страницы)

Троллейный токоподвод. Указать размеры                                                               Конструктивные размер крана

| Грузоподъемность | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Х6 | Х7 | Х8 | Х9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 тонн | 650 | 5507 | 4350 | 2300 | 2000 | 200 | 195 | 550 | 2000 |
| 10 тонн | 650 | 5507 | 4350 | 2600 | 2000 | 200 | 195 | 550 | 2000 |
| 16 тонн | 745 | 5507 | 4350 | 2850 | 2000 | 355 | 247 | 700 | 2500 |
| 20 тонн | 745 | 6050 | 4850 | 3000 | 2500 | 355 | 247 | 700 | 4400 |

###### Страниц 1 из 4

Характеристики крана мостового двухбалочного опорного,

Грейферного, канатного.

| Грузоподъемность, т. | Главный | Вспомогательный |
| --- | --- | --- |
| Пролёт крана, м. (А) |  |
| Высота подъема, м. (Н) |  |  |
| Управление | Кабина закрытая | Кабина открытая |
| Расположение кабины | Передвижная | По центру | С края со стороны троллей | С края противополо жная троллеям |
| Режим работы крана по ISO 4301 |  |
| Скорость передвижения грузоподъемной тележки м/мин |  |
| Скорость передвижения крана м/мин. |  |
| Скорость подъема главный/вспомогательный м/мин |  |
| Токоподвод к крану | Троллейный | Кабельный |
| Токоподвод грузоподъемной тележки | Струна | Монорельс |
| Условия работы по ГОСТу 15 150-169 ( У1,У2,У3,У4) |  |
| Температура эксплуатации крана от….до…. |  |
| Напряжение питающей электрической сети, В |  |
| Регистратор параметров крана |  |
| Ограничитель грузоподъемности |  |
| Тип подкранового рельса |  |
| Нагрузка на колесо, не более кН. |  |
| Вид поднимаемого груза |  |

Опросный лист является

1. Основным техническим документом, на основании которого изготавливается кран

2. Неотъемлемой частью договора. (Не полностью заполненный и  не заверенный печатью заказчика опросный  лист недействителен).

3. Исправление параметров крана в опросном листе не допускается. Отклонение от  параметров, указанных в опросном листе, подлежит согласованию с заводом-изготовителем.

4. Заполненный опросный лист заверить подписью, печатью и возвратить

5. Завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив крана.

ООО ПКФ «Подъём»	Заказчик

М.П.__________________________ 	М.П.______________________

Страниц 2 из 4

Базовые условия конструкции и исполнения крана грейферного канатного механизм передвижения мотор-редуктор

1) Устанавливается мотор-редуктор BAUER на передвижение моста крана и г/п тележки;

2) Частотный преобразователь устанавливается на передвижение моста крана и г/п тележки, подъём.

3) После предварительной грунтовки производится окраска крана в жёлтый цвет RAL3020

4) Стандартная степень защиты кран IP 54 5) Регистратор параметров устанавливается на краны грузоподъемностью свыше 10 тонн и режимом работы крана А6 по ISO4301/1 6) Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен кран ТУ 3152–005–1234622–2007, ПБ 10–382–00, ГОСТ 27584, «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 24599, РД 22–16–96. Сертификат на изготовление грейферных кранов №РОСС RU.АИ 16.Н07035 действителен до 25.07.2011 7) Краны изготавливаются пролётами по ГОСТ 534. 8) Краны изготавливаются климатического исполнения У2 9) Краны изготавливаются при температуре окружающего воздуха на уровне расположения механизмов: для нерабочего состояния от –500С до +500С, для рабочего состояния от –200С до +400С. 10) Допустимая скорость ветра на высоте 10 м: для нерабочего состояния крана 27 м/с, для рабочего состояния крана 14 м/с. 11) Краны изготавливаются для сейсмических районов до 6 баллов включительно по СНиП П-7. 12) Краны изготавливаются с электрооборудованием трёхфазного тока общепромышленного исполнения 380/220/24/12 В,50 Гц. 13) Кинематическая схема подъема с применением двух грузоподъемных барабанов и асинхронных двигателей короткозамкнутым ротором. 14) Высотой подъёма считается расстояние от центра блока грейфера, до уровня пола. 15) Опорно-передвижной механизм крана и грузоподъемной телеги изготовлен с применением букс. 16) Кабина, управления изготавливается закрытой, стационарной расположенной с краю от главных балок. 17) Крановая кабина оснащается кресло-пультом с джойстиковым управлением. 18) Токоподвод к грузоподъемной телеги, кабельный с использованием кабельных тележек и струны. 19) Токоподвод к крану троллейный с применением токосъемников открытого типа. 20) В случае, если Заказчиком не установлены посадочные скорости, то они устанавливаются 1:2 от номинальных. Прочие условия: ______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

Опросный лист является

1. Основным техническим документом, на основании которого изготавливается кран

2. Неотъемлемой частью договора.     (Не полностью заполненный и  не заверенный печатью заказчика опросный лист недействителен).

3. Исправление параметров крана в опросном листе не допускается. Отклонение от  параметров, указанных в опросном листе, подлежит согласованию с заводом-изготовителем.

4. Заполненный опросный лист заверить подписью, печатью и возвратить

5. Завод изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктив крана.

ООО ПКФ «Подъём»	Заказчик

М.П.__________________________ 	М.П.______________________

Страниц 3 из 4

Опросный лист  грейфера.

1. Ориентация раскрытия грейфера относительно канатов:

- Продольное ________________________________________________________________________

- Поперечное ________________________________________________________________________

- Поворотные траверсы (сочетание поворотной и продольной)______________________________

2. Груз:

- Вид перегружаемого груза ___________________________________________________________

- Насыпная плотность, т/м3  ___________________________________________________________

- Объем грейфера, м3            ___________________________________________________________

3. Количество челюстей _________________________________________________________________

4. Габариты грейфера, мм

- Ширина челюсти  ___________________________________________________________________

- Размах – открытого _________________________________________________________________

закрытого _________________________________________________________________

- Высота – открытого _________________________________________________________________

закрытого _________________________________________________________________

5. Технологическая схема перевалки груза (вагон – склад, склад – судно)

_______________________________________________________________________________________

6. Дополнительные требования к грейферу: ________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________       _______________________________________________________________________________________

7. Место установки (цех, производство и т.п.) _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ООО ПКФ «Подъём»	Заказчик

М.П.__________________________ 	М.П.______________________

Страниц 4 из 4

Контактные телефоны: Мишланов Виктор 8(912)498-48-88, 8(342)266-44-14